Додаток 1

РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо забезпечення безаварійного функціонування водних об’єктів

під час повені у 2018 році

І. Підготовка руслових ставків та водосховищ до пропуску повені

1.1 Провести огляд греблі і гідротехнічних споруд, усунути виявлені недоліки.

1.2 Провести сколювання/обрубування льоду з водоскидної споруди, механізмів затворів, та в місцях його кріплення на укосах греблі у верхньому і нижньому б'єфах.

1.3 Улаштувати перед порогом водоскидної споруди та по її периметру майни (ополонки/ділянки водної поверхні вільні від льодового покриву) на ширину висоти водоскидної споруди, але не менше 3-х метрів.

1.4 У випадку наявності льодорізних стінок перед водоскидними спорудам улаштувати перед ними по периметру майни (ополонки/ділянки водної поверхні вільні від льодового покриву) на ширину не менше 3-х метрів.

1.5 Провести очищення від сміття та побутових відходів водопропускних отворів, труб водоскидних споруд.

1.6 Заготовити (відновити) необхідні запаси аварійних матеріалів.

1.7 Підготовити регулюючу ємкість водойми до пропуску повені:

1.7.1 Провести спрацювання регулюючої ємкості водойми у рекомендованих обсягах.

Перед спрацюванням не менше ніж за 5 діб до терміну початку спрацювання необхідно попередити: водокористувачів водойми, органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, МНС, водного господарства, охорони навколишнього природного середовища, водокористувачів водойм розташованих нижче за течією та інші зацікавлені органи.

Спрацювання проводити за погодженням термінів та обсягів спрацювання з відповідним міжрайонним управлінням водного господарства.

При спрацюванні за наявності льодового покриву необхідно встановити режим спрацювання за якого досягається плавне осідання льодової маси на відкоси водойми.

Рекомендований режим спрацювання становить: 5-15см/за добу, в залежності від пропускної спроможності водоскидної споруди на водоймі та пропускної спроможності водоскидних споруд на водоймах розташованих нижче за течією, враховуючи умови скидання з нерозмиваючими швидкостями, для попередження руйнування кріплення у нижньому б'єфі.

1.7.2 Спрацювання водойм, які функціонують в каскаді, необхідно здійснювати починаючи із спрацювання водойм які розташовані найнижче за течією.

Регулюючі ємкості в каскаді необхідно спорожнити пропорційно місцезнаходженню водойми у каскаді. Тобто для водойм розташованих нижче за течією обсяг спрацювання повинен бути більшим, ніж для водойм розташованих вище за течією.

Скиди води при спрацюванні з вище розташованих водойм, не повинні призводити до підвищення рівня води у нижче розташованих водоймах, а повинні скидатися транзитом.

Підняття льоду у нижче розташованій водоймі  при спрацюванні вище розташованих водойм не допускається.

Підняття рівнів води у водоймі можна проводити тільки після того, як почне танути лід.

1.7.3 У випадку незадовільного технічного стану затворів водоскидних споруд, відкриття яких може призвести до повного спорожнення водойми або створення аварійних ситуацій, рекомендується застосовувати водоскидні споруди сифонного типу, пересувні насосні станції.

ІІ. Пропуск весняної повені

2.1 Встановлення чергування технічного персоналу на гідровузлах руслових ставків та водосховищ.

2.2 Забезпечувати підтримання майн (ополонки/ділянки водної поверхні вільні від льодового покриву) навколо водоскидної споруди  вільними від льоду впродовж походження повені.

2.3 Ділянку водного дзеркала між порогом водоскидної споруди та льодорізною стінкою підтримувати вільною від льоду впродовж проходження повені.

2.4 Забезпечити підтримання водопропускних отворів водоскидних споруд  вільним від перешкод, які можуть ускладнити чи сповільнити скидання повеневих вод.

2.5  Не допускати переповнення водойми вище форсованого підпірного рівня.

У випадку проходження льоду через водоскидну споруду, висота шару води, що переливається через поріг водоскидної споруди, повинна бути не менше 1,5 товщини льоду, що скидається.

Найбільш надійним способом захисту споруд від льоду є його затримка у верхньому б'єфі до повного танення.

2.6 Виконання необхідних заходів щодо попередження виникнення аварійних ситуацій при проходженні повені.

ІІІ. Заходи в післяповеневий період

3.1 Провести огляд греблі і гідротехнічних споруд, усунути виявлені недоліки.

3.2 Провести наповнення водойм на спаді повені.

Наповнення водойм в каскаді здійснювати починаючи з водойм, які розташовані зверху по течії.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________