|  |  |  |  | ПП «Архітектурно-будівельна майстерня Травки З.С.» вул. О. Молодчого, 12, м. Чернігів, Україна, 14013 т. (0462) 676-250, факс 676-250 Е-mail: arhitrav@ukr.net Web: http://www.arhitrav.com.ua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896 ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу. Альбом № 1 Детальний план території 30-20-ДТП |
|  |  | Чернігів - 2021 |

Замовник:   Ніжинська районна державна адміністрація Чернігівської області

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу.

Альбом  № 1

Детальний план території

30-20-ДТП

| Позначення | Найменування | Сторінка |
| --- | --- | --- |
| 30-20-ЗМ | Зміст |  |
| 30-20-СП | Склад проекту |  |
| 30-20-ПД | Підтвердження ГАПа |  |
| 30-20-ВУ | Відомості про учасників проектування |  |
| 30-20-ЗП | Загальні положення |  |
| 30-20-ДТП.ПЗ | Пояснювальна записка |  |
|  | Основні креслення: |  |
| 30-20-ДТП | Схема розташування території у планувальній структурі району | арк. 1 |
| 30-20-ДТП | План існуючого використання території. Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:1000 | арк. 2 |
| 30-20-ДТП | Схема планувальних обмежень Проектний план. План червоних ліній. М 1:1000 | арк. 3 |
| 30-20-ДТП | Схема організації руху транспорту і пішоходів. М 1:1000. Креслення поперечного профілю проїздів. М 1:200 | арк. 4 |
| 30-20-ДТП | Схема інженерних мереж та споруд. М 1:1000 | арк. 5 |
| 30-20-ДТП | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування. М 1:1000 | арк. 6 |
| 30-20-ДТП ІТЗ ЦЗ | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту |  |

| Позначення | Найменування | Сторінка |
| --- | --- | --- |
|  | Вихідні дані для проектування: |  |
| Серія АР, № 002896, від 12 травня 2016 року | Кваліфікаційний сертифікат архітектора |  |
| від 25 лютого 2019 р. | Розпорядження Ніжинської районної державної адміністації Чернігівської області |  |
| № 30-20 | Завдання на розроблення детального плану території |  |
| 2020 р. виконавець – ФОП Апанасенко О.О. | Топографічна зйомка ділянки М 1:500, надана Замовником | надана в електронному вигляді |
|  | ПОГОДЖЕННЯ |  |
| № 30-20 | Рецензія на проект містобудівної документації |  |
| № від 2019 р. | Протокол громадських слухань |  |
| № від 2019 р. | Протокол засідання обласної архітектурно-містобудівної ради |  |
| № від 2019 р. | Затвердження Детального плану Розпорядженням Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області |  |

| Номер альбому | Позначення | Найменування | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30-20-ДТП | Детальний план території |  |
|  | 30-20-ІТЗ ЦЗ | Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту |  |

ПРИМІТКИ:

До складу проектної продукції не входять, але додаються до неї "Архівні матеріали":

а). розрахунки, матеріали проектів-аналогів, матеріали інженерних вишукувань, та ін., які можуть бути надані Замовникові за його вимогою у вигляді копій (при умові оплати послуг за копіювання) чи експертному органу, у тимчасове використання на його вимогу (п.7.4 ДБН А.2.2-3-2012).

б). шифр розділу проектної документації (ДТП) – згідно ДСТУ Б А.2.4-4-2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації".

Проект «Детальний план території земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу» розроблено у відповідності з чинними нормами, правилами та стандартами України.

Головний

архітектор проекту                                                                    Травка-Бабенко Ю.В.

Кваліфікаційний сертифікат архітектора серія АА № 002896

М.П. кв. серт.

| Розділ проекту | Посада | Прізвище | Підпис |
| --- | --- | --- | --- |
| ДТП | Головний архітектор проекту | Травка-Бабенко Ю.В. |  |
| ДТП | Інженер-проектувальник (планування міст) | Цвіль О.В. |  |
| ДТП | Провідний інженер-проектувальник | Юрченко А.М. |  |
| ДТП | Головний інженер проекту | Семиног С.А. |  |
| ІТЗ ЦЗ | Головний архітектор проекту | Травка-Бабенко Ю.В. |  |
| ІТЗ ЦЗ | Інженер-проектувальник (планування міст) | Цвіль О.В. |  |

1. Загальні положення.

Детальний план території земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу розроблено на підставі Розпорядження №25 Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області від 25 лютого 2019 р., завдання на розроблення детального плану території. Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і стандартами.

Детальний план виконано в системі координат УCK-2000, на топографічній підоснові М 1:500, розробленій ФОП Апанасенко О.О. у 2020р.

Детальний план виконано в обсязі, передбаченому у нормативних документах:

- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності";

- "Порядок розроблення містобудівної документації", затверджений Наказом Мінрегіонбуду України № 290 від 16.11.2011 р.;

- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації".

Умовні позначення витримані згідно нормативного документа:

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації".

Містобудівні рішення відповідають нормативним документам:

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій";

- ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій території".

Санітарні норми витримані в обсязі нормативних документів:

- ДСП 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";

- Наказ від 17.03.2011 р. № 145 "Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць".

Вимоги техногенної та пожежної безпеки витримано згідно НПА:

- ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об`єктів будівництва. Загальні вимоги;

- НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні".

При розташуванні будівель і споруд на території ділянки проектування дотримані вимоги таких нормативних документів:

ДБН В.2.2-8:98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна".

Інженерне забезпечення території розраховувалось і проектувалось згідно:

- ДБН В 2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди";

- ДБН В 2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди";

- ДБН В.2.5-39:2008 "Теплові мережі";

- ПУЕ-2016 "Правила улаштування електроустановок";

- ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

- ГБН В.2.2-34620942-002:2015 "Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування".

Мета розроблення детального плану:

- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення містобудівних умов та обмежень;

- забезпечення комплексності забудови території;

- визначення напрямів та обсягів подальшої діяльності щодо: попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території, організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів, охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки.

Детальний план території складається із графічних та текстових матеріалів.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Згідно Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"  детальний план території для встановлення зерносушильного комплексу на привозному твердому паливі підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що на ділянці проектування передбачається діяльність, що відноситься до Другої категорії видів об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких і газоподібних) 15 кубічних метрів і більше. Оскільки на території підприємства передбачено поверхневе зберігання продуктів переробки викопного палива об’ємом 80,0 м3 у чотирьох резервуарах  що відносяться  до видів діяльності, щодо яких   передбачається здійснення процедури  оцінки впливу на довкілля.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

2. Географічні, кліматичні та природні умови.

Інженерно-будівельна оцінка території.

2.1. Місцезнаходження території.

Ділянка території площею 2,0574 га, для якої розробляється даний детальний план (далі - "ділянка проектування"), розташована за межами населеного пункту, адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської області.

Ділянка проектування розміщується на землях Державної власності. Складається з однієї земельної ділянки (кадастровий номер 7423384400:03:002:0010; цільове призначення: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), яка знаходиться в оренді ТОВ «Заньківське» згідно договору оренди від 24 квітня 2018 року.

Ділянка проектування межує:

- з Півночі, Сходу, Півдня та Заходу: з зеленими насадженнями загального користування, крім цього з Півночі та Заходу розташовані грунтові проїзди.

- З Півночі: повітряна лінія електропостачання 10 кв.

2.2. Кліматичні умови.

Клімат області помірно-континентальний, з досить теплим літом та порівняно м’якою зимою та доброю зволоженістю. Середні температури січня змінюються з заходу на схід від -4, -5 °С до -7, -8 °С. Середні температури липня змінюються відповідно від +18 до +20 °С. Але в окремі роки температура значно відхиляється від вказаних величин. Абсолютний температурний максимум +35,9°С, а мінімум -16,1°С. Безморозний період триває 160-180 днів. В окремі роки бувають сильні морози. Тривалість періоду зі стійким сніговим покривом 95-110 днів.

Щодо поліської частини області, слід відмітити, зокрема, що клімат тут більш континентальний, якщо порівнювати з іншими районами Полісся України.

Період вегетації (кількість днів з температурою понад 15°) становить 105-110 днів. Переважають західні вітри, що приносять 550-600 мм опадів за рік. Найменше опадів буває зимою (січень – лютий), найбільше їх припадає на червень-серпень.

2.3. Природні умови.

Ділянка проектування на даний час зазнала значного антропогенного впливу, є забудованою. Крім того, на даній ділянці проектування також знаходяться проїзди з грунтовим покриттям.

Території та об'єкти природно-заповідного фонду в межах ділянки проектування чи поряд з нею відсутні.

.

2.4. Рельєф.

Рельєф ділянки проектування є переважно упорядкованим і характеризується незначним перепадом абсолютних відміток.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним ухилом на південний схід.

Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 126,93 м до 125,25 м.

2.5. Ґрунти, гідрогеологічні умови, сейсмічність.

Характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов буде надана після здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки проектування. Проведення такого обстеження є обов'язковою передумовою для здійснення подальших етапів проектування.

Згідно ДБН В.1.1-12:2014 та карт ЗСР, ділянка проектування розташована в зоні 5-бальної сейсмічної інтенсивності.

3. Сучасна планувальна система території;

існуючі техногенні та антропогенні впливи.

3.1. Сучасна містобудівна ситуація.

Ділянка проектування розташована розташована за межами населеного пункту, адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської області.

На даний час на ділянці проектування знаходяться будівлі та споруди по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції та об’єкти обслуговування транспорту.

Інформація про пам'ятки культурної спадщини та археології на території ділянки відсутня.

На даний час ділянка проектування є забудованою, присутнє асфальтобетонне покриття на майданчику під комплексом зерносушильним. На територію передбачено три  в’їзди-виїзди.

3.2. Транспортна та інженерна інфраструктура.

Поряд з ділянкою проектування (на півночі та заході) є проїзди з грунтовим покриттям.

На відстані приблизно 500 м від території проектування проходить обласна автомобільна дорога загального користування місцевого значення О251224 Заньки має дві смуги руху відноситься до ІV технічної категорії, ширина смуги відведення автодороги не визначена, проект землеустрою не виготовлявся, інтенсивність руху транспортних засобів не обліковувалась, санітарно-захисна смуга становить 25 м.

На території проектування розташована водонапірна вежа, свердловина для даної водонапірної вежі знаходиться за межами території проектування  на відстані орієнтовно 50 м в південно-східному напрямку, та не потрапляє в межі топографічної зйомки.

Централізоване газопостачання відсутнє.

Централізоване теплопостачання відсутнє.

Відведення стічних вод від існуючих будівель, розташованих на ділянці проектування, здійснюється шляхом застосування вигріба (мережі централізованої каналізації поряд із ділянкою проектування відсутні).

Електропостачання існуючих будівель, розташованих на ділянці проектування, здійснюється за допомогою повітряних ліній від існуючої КТП, що знаходиться на ділянці проектування.

Ділянка проектування знаходиться у зоні покриття базових станцій національних операторів мобільного зв'язку.

3.3. Санітарно-епідеміологічні впливи.

Північна частина ділянки проектування знаходяться в межах охоронної зони повітряної лінії електропостачання напругою 10 кВ (охоронна зона становить 11 м).

Від об’єктів, що розташовані на ділянці проектування, встановлено санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) та охоронні зони:

- склади (зберігається зерно) – 50 м;

- об’єкти ІV класу шкідливості ( комплекс зерносушильний, блок резервуарів для нафтопродуктів  надземний) 100 м;

- охоронна зона повітряної лінії електропостачання 10 кВ – 11 м, повітряної лінії електропостачання 0.4 кВ – 2 м.

4. Функціональне зонування території та

архітектурно-планувальна організація території.

4.1. Розподіл території за функціональним використанням.

Ділянка проектування межує оточена зеленими насадженнями загального користування та грунтовими проїздами. Ділянка проектування є сформованою та має кадастровий номер 7423384400:03:002:0010 (тип власності: Державна власність; цільове призначення: Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва).

Планується, що на ділянці проектування буде розташовано комплекс будівель та споруд, необхідний для переробки сільськогосподарської продукції (сушіння зерна).

Детальним планом передбачається знесення окремих існуючих будівель та споруд, що знаходяться на ділянці проектування.

Детальним планом території встановлюються такі функціональні зони в межах ділянки проектування:

1) зона переробки та зберігання продукції, в якій розміщуються комплекс зерносушильний та склади(зберігання зерна, матеріалів, тощо);

2) господарсько-допоміжна зона, в якій здійснюється зберігання інвентарю (будівля майстерня) та заправка автотранспорту що здійснює ввіз-вивіз зерна, тимчасова стоянка для легкових автомобілів працівників підприємства;

3) зона розміщення інженерного обладнання, яке забезпечує водопостачання та водовідведення, теплопостачання, електропостачання будівель і споруд підприємства;

4) адміністративно-побутова зона, в якій розміщується адміністративна будівля та споруда для охорони зйомного типу.

Розміщення основних і допоміжних будівель, споруд і майданчиків у всіх перелічених вище зонах підприємства обумовлюється технологічними взаємозв'язками між ними, вимогами зонування території, санітарними й протипожежними вимогами (в т. ч. стосовно забезпечення протипожежних розривів, забезпечення проїзду пожежних автомобілів при гасінні пожеж, тощо).

При виконанні вимог природоохоронного законодавства та додержання санітарних норм в процесі експлуатації ділянки проектування, вплив на зовнішнє середовище буде мінімальним та допустимим і не зможе вплинути на погіршення санітарно-гігієнічних та екологічних умов даного району.

Планування території визначалось із врахуванням найбільш раціонального використання існуючої території та протипожежних вимог.

Відстані між об'єктами, що проектуються та існуючими будівлями, відповідають вимогам діючих нормативних документів.

4.2. Озеленення і благоустрій території.

Даним детальним планом передбачається здійснення заходів з озеленення території в межах ділянки проектування, яке виконується шляхом улаштування газонів, а також частково дерево-чагарникових насаджень.

Загальна площа зелених насаджень становить 8298,3м².

Для відпочинку працівників підприємства даним детальним планом передбачене улаштування відповідного майданчика (див. арк. 3, поз. 19; площа 53 м²) з твердим покриттям. Крім цього, тверде покриття застосовано для улаштування проїздів. Також передбачене улаштування майданчика встановлення контейнерів для відходів (див. арк. 3, поз. 20; площа по 10 м²).

4.3. Проектні пропозиції.

Площа ділянки проектування становить 2,0574 га.

В основу детального плану території покладені такі принципи:

- раціональне розміщення будівель та споруд;

- забезпечення проїздами та інженерними мережами;

- забезпечення цивільного захисту населення, пожежної та техногенної безпеки.

Детальним планом території передбачено визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу, а саме:

- демонтаж естакади (див. арк. 3, поз. 7);

- демонтаж вигрібу (див. арк. 3, поз. 12);

- демонтаж резервуарів для нафтопродуктів надземних (резервуари, які підлягають демонтажу втратили технічні можливості і не використовуються за призначенням) (див. арк. 3, поз. 11);

- зведення комплексу зерносушильного (див. арк. 3, поз. 13);

- зведення очисних споруд побутових стоків (див. арк. 3, поз. 14);

- зведення очисних споруд дощових стоків (див. арк. 3, поз. 15);

- зведення естакади (див. арк. 3, поз. 16);

- зведення аварійного резервуару V=75 м3 (див. арк. 3, поз. 17).

Відстані від конструкцій запроектованих споруд до існуючих будівель та споруд, інженерних мереж, зелених насаджень відповідають чинним нормативним документам у сфері містобудування.

Проектом передбачено існуючої огорожі навколо ділянки проектування. Існуюча огорожа співпадає з межею ділянки проектування.

Повний перелік будівель див. експлікацію на арк. 3 "Схема планувальних обмежень. Проектний план. План червоних ліній".

4.4. Транспорт.

Під'їзд до ділянки проектування здійснюється зі сторони с.Заньки (північний напрямок від ділянки проектування).

В'їзди (виїзди) на територію проектування, передбачено з існуючого проїзду легковим, вантажним автотранспортом та спецтехнікою (обслуговування інженерних мереж, забудови, доступ пожежних машин, тощо).

На території підприємства передбачається використання трьох існуючих в'їздів-виїздів. Покриття проїздів, що проектуються - асфальтобетон.

Детальним планом території передбачається влаштування в'їздів шириною неменше 4,5 м для проїзду спецтехніки.

На території передбачається майданчик для тимчасового зберігання легкового автотранспорту працівників на 7 машино-місць, з них - 1 для інвалідів. Стоянка вантажного транспорту на території підприємства не здійснюється.

Поздовжні ухили проїздів обумовлені вертикальним плануванням і поверхневим водовідводом.

Конструкція дорожнього одягу автомобільних проїздів прийнята відповідно до складу й інтенсивності руху, наявністю дорожньо-будівельних матеріалів, гідрологічними умовами району й вимогами СНиП 2.05.07–91.

4.5. Основні показники по детальному плану території.

| Поз. | Найменування | Одиниця виміру | Площа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа ділянки проектування | м² | 20574 |
| 2 | Площа забудови | м² | 2971,7 |
| 3 | Площа твердого покриття | м² | 9304 |
| 4 | Площа озеленення | м² | 8298,3 |

5. Обмеження щодо охорони пам'яток культурної спадщини.

Суцільне археологічне обстеження земельної ділянки по вул. Заньковецької №4, с.Заньки Ніжинського району Чернігівської області в існуючих межах не проводилось.

Відповідно до п. 6 розділу 1 ст. 6, ст. 30, п. 2 ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини", орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини повинен забезпечити збереженість об’єктів культурної спадщини, у тому числі тих, що можуть бути виявлені, і заборонити будь-яку діяльність, що створює їм загрозу.

З огляду на викладене вище, містобудівна документація містить обмеження, які унеможливлять руйнування чи знищення об’єктів культурної спадщини, а саме:

- Обов’язкове проведення археологічної розвідки території земельної ділянки та врахування результатів цієї розвідки при передачі земельної ділянки у власність чи користування, у тому числі під будівництво.

- Визначення меж території археологічного об'єкта з їх координуванням.

- Укладення з користувачами охоронних договорів на об'єкт культурної спадщини для забезпечення його належної охорони і використання відповідно до вимог чинного законодавства (ст.23 Закону України "Про охорону культурної спадщини").

- Заборона приватизації земельної ділянки під об'єктами археології (ст. 14, 17 Закону України "Про охорону культурної спадщини", лист Держкультурспадщини від 06.12.2010 № 22-3609/10, лист Міністерства культури України від 19.05.2011 № 344/22/15-11).

- Передбачення проведення охоронних археологічних досліджень у випадку планування будівництва у межах об'єкта археології (ст. 37 Закону України "Про охорону культурної спадщини").

6. Інженерна підготовка території.

6.1. Вертикальне планування.

Вертикальне планування виконано з урахуванням наступних вимог:

- максимально можливе збереження природного рельєфу і ґрунтового покриву;

- відвід поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту;

- виконання мінімально можливого обсягу земляних робіт;

- забезпечення нормативних ухилів проїздів і тротуарів;

- вертикальне планування виконано методом проектних відміток.

На кресленні (див. арк. 6 "Схема інженерної підготовки території та вертикального планування.") наведені елементи вертикального планування: висотні відмітки в метрах, поздовжні ухили в проміле та відстані між характерними точками.

При складанні схеми вертикального планування території поздовжні ухили проїзної частини прийняті згідно діючих норм.

Величина максимального ухилу проїзної частини складає 19 ‰, мінімального – 5 ‰.

При виконанні інженерної підготовки ділянки проектування родючий шар ґрунту, перед початком будівництва, знімається з наступним використанням його для озеленення (глибину знімання родючого шару та величину насипу на ділянках уточнити на наступних стадія проектування).

Водовідведення поверхневих вод від будівель і споруд відбувається в знижені місця рельєфу, в даному випадку в східному напрямку.

Схема інженерної підготовки і вертикального планування не може служити документом для проведення робіт, а є доповненням до архітектурно-планувальної організації земельної ділянки і підтверджує можливість здійснення цих рішень.

7. Інженерне забезпечення території.

7.1. Водопостачання.

7.1.1. Проектні пропозиції.

Детальним планом території об'єкту будівництва елеватора одночасною ємкістю зберігання 30 000 тон на території ТОВ «АДМ Знаменський елеватор», що знаходиться за адресою: Чернігівська область, Талалаївський район, село Плугатар, вул. Лесі Українки, буд. 47-а передбачається влаштування нової системи господарчо-питного водопостачання.

Проектом передбачається влаштування водозабірної артезіанської свердловини. Остаточні розміри санітарно-захисної зони свердловини визнати на наступних стадіях проектування після погодження відповідних служб.

Від точки підключення (водозабірної свердловини) передбачається прокладання тупикового водопроводу до адміністративно-побутового корпусу, будівлі господарчого призначення та до пожежних резервуарів (для їх заповнення).

Діаметр, глибину та дебіт свердловини визначається на наступних стадіях проектування.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 прийнята IIІ категорія надійності водопостачання.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 п .8.4 та ДБН В.2.2-12:2018 п.15.1.8 для пожежного депо прийнята I категорія надійності водопостачання.

Вода повинна відповідати ДСаНПіН 2.2.4-171-10 «Ґіґієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» з хімічних та бактеріологічних показників.

Діаметри трубопроводів водопостачання, які проектуються, визначаються на наступних етапах проектування.

При розрахунках водопостачання норми водоспоживання згідно з ДБН В.2.5-64:2012 прийняті 25 л/добу на одного працівника виробничих цехів, 15 л/добу на одного працівника адміністративних будівель, 500 л/год на душові та 1,12 м³/добу на технологічне водопостачання (лабораторія, пральня).

Розрахунки водоспоживання населенням наведені в таблиці № 1.

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті згідно з ДБН В.2.5-74:2013 і складають 20 л/сек. при 1 пожежі.

Витрати води на внутрішнє пожежогасіння прийняті згідно з ДБН В.2.5-64:2012 і складають 5 л/сек. при 1 пожежі.

Для пожежогасіння окремо розташованих силосних корпусів, передбачити подачу на їх покрівлю одного пожежного струменя з витратою 5 л/с, на сходовій клітці слід установлювати сухотруб діаметром 85 мм із з'єднувальними головками діаметром 66 мм, розташованими внизу сухотруба із зовнішньої сторони будівлі вище рівня планування і зверху на покрівлі, а також з пожежними кранами діаметром 65 мм на всіх поверхах сходової клітки.

Витрата води на поливання зелених насаджень складає 3 л/м² згідно з ДБН В.2.5-74:2013 додаток А (див. таблицю водоспоживання № 1). Приймаємо для поливу 5% від всієї площі озеленення (клумби, квітники).

Розрахункові максимальні витрати води на господарчо-питні, технологічні потреби та на полив території складають 7,545 м³/добу (див. таблицю водоспоживання №1).

Схема господарчо-побутового водопроводу прийнята тупикова. Тиск в водопровідній мережі забезпечується насосами водозабірної свердловини.

Схема протипожежного водопроводу прийнята кільцева. Тиск в водопровідній мережі забезпечується насосною станцією пожежогасіння.

Мережі господарчо-питного водопостачання прийняті з поліетиленових напірних труб ПНТ типу «Т» ГОСТ 18599-2001.

Мережі передбачаються з прокладкою на глибині не менше 1,8 м від планувальної поверхні землі до верха труби.

Розподільчі водопровідні мережі прокладаються з дотриманням нормативних відстаней відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 до фундаментів будинків та споруд (5,0 м) та до інженерних мереж.

Схема протипожежного водопроводу прийнята кільцева з встановленням 6-ти пожежних гідрантів. Тиск в водопровідній мережі забезпечується насосною станцією пожежогасіння.

Мережі протипожежного водопостачання прийняті з поліетиленових напірних труб ПНТ типу «Т» ГОСТ 18599-2001. Водопровідні колодязі та камери на мережах водопроводу виконуються за типовим проектним рішенням 901-09-11.84 з відповідною регулюючою, запобіжною та водорозбірною арматурою. Люки на колодязях та камерах встановлюються чавунні з запірним пристроєм за ГОСТ 3634-99: на проїжджій частині — типу «T», в інших місцях — типу «Л» або пластикові. B межах проїжджої частини люки необхідно встановлювати на залізобетонних плитах. Пожежні гідранти слід передбачати уздовж проїзної частини підприємства на відстані не більше ніж 2,5 м від краю проїзної частини, але не ближче ніж 5 м від стін будівель.

В разі неможливості дотримання нормативних відстаней по горизонталі чи вертикалі прокладка водопровідних мереж передбачається в футлярі.

Захисна споруда цивільного захисту забезпечується водопостачанням, додатково передбачається ємності з питною водою (із розрахунку 3 л. на добу на одну особу, яка підлягає укриттю). Ємності з водою встановлюються в спеціальному приміщені. Заповнення ємностей передбачити від об’єктової водопровідної мережі, приймаючи при цьому годину витрату води 2 л/год. та добову 25 л/доба на одну особу, яка підлягає укриттю, 0,1 л/с для водоспоживання і 0,85 л/с для водовідведення.

7.1.2. Протипожежні заходи.

Детальним планом передбачається використовувати пожежне депо ІІІ типу на одну машину, що розміщується в будівлі господарського призначення на території підприємства.

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова кількість одночасних пожеж на території, що проектується — одна. Розрахунковий час гасіння пожежі — 3 години (ДБН В.2.5-74:2013).

Для пожежогасіння об’єкту будівництва передбачається влаштування двох протипожежних резервуарів, насосної станції пожежогасіння, мережі протипожежного водопроводу В2 із встановленням пожежних гідрантів.

Кількість протипожежних резервуарів відповідно до ДБН В.2.5-74 2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» п.13.3.3, приймається 2, кожен ємкістю 135 м³.

Термін відновлення протипожежного об’єму води приймається відповідно до п. 6.2.14 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» для сільськогосподарських підприємств і складає 72 год, що забезпечується живленням з внутрішньомайданчикової мережі В1 витратою 90 м³/доб, 3,75 м³/год.

Підтримання необхідного рівня води в кожному резервуарі контролюється власним впускним резервуарним поплавковим клапаном, який монтується всередині резервуару.

Рівень води в резервуарі контролюється поплавковими датчиками рівня, сигнал від яких – «Затоплення», «Відсутня вода», виводяться в операторську. Протипожежні резервуари обладнані технологічними трубопроводами відповідно до п. 13.3 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди», яка виконується із сталевих труб ГОСТ10704-91.

Біля пожежних резервуарів та пожежних гідрантів встановлюються вказівні знаки водозабору згідно НАПБ А.01.001, ДСТУ ISO 6309 та ГОСТ 12.4.026. Якість води в системі протипожежного водопостачання повинна відповідати вимогам протипожежної техніки і прийнятому обладнанню для пожежогасіння.

7.2. Каналізація.

7.2.1. Проектні пропозиції.

На території передбачається проектування нової системи господарчо-побутової каналізації. Скид стічних вод від будівель, що каналізуються, передбачається до очисних споруд, а саме септику та фільтруючого колодязя. Розміри та потужність очисних споруд буде визначено на наступних стадіях проектування. Очищення споруд виконувати по мірі наповнення.

Діаметри та ухили самопливної мережі будуть уточнені на наступних стадіях.

Люки на спорудах каналізації встановлюються чавунні з запірним пристроєм та вентиляційним отвором за ГОСТ 3634-80 на проїжджій частині — типу «Т», в інших місцях — типу «Л». У межах проїжджої частини люки необхідно встановлювати на плитах дорожніх залізобетонних. Довжина прокладки самопливних господарчо-побутових мереж — 20 м.

Дощова каналізація проектується.

Для збору, відведення, очищення дощових стоків майданчика проектом передбачено влаштування наступних споруд:

- дощоприймальні колодязі;

- водовідвідні лотки;

- оглядові та поворотні колодязі;

- сепаратор нафтопродуктів;

- ставок-випаровувач.

табл. № 1 - Розрахунок водопостачання та водовідведення

| № п/п | Споживачі | Вимірювач | Кількість | Норма водоспо-живанн, м³/добу | Водоспоживання, м³/добу | Водовідведення, м³/добу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | що проектується |  | що проектується | всього | що проектується | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Територія забудови |
| 1 | Адміністративні будівлі | працівник | 27 | 0,015 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 2 | Технологічні потреби | - | - | - | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| 3 | Полив зелених насаджень | м² | 1395 | 0,003 | 4,185 | 4,185 | - | - |
| 4 | Виробничі будівлі | працівник | 3 | 0,025 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 5 | Душові | 1 душ | 6 | 0,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 6 | Всього: |  |  |  | 7,545 | 7,545 | 3,36 | 3,36 |

Оглядові колодязі передбачено у місцях зміни діаметрів, ухилів, на прямих ділянках в залежності від діаметрів труб та при приєднаннях трубопроводів.

Поворотні колодязі - у випадках зміни напрямку колектора.

Конструкції та розміри колодязів прийняті згідно ТПР 902-09-22.84.

7.3. Теплопостачання.

Даним детальним планом території передбачається улаштування системи автономного теплопостачання.

табл. № 2 - Розрахунок газопостачання

| № п/п | Споживачі | Об'єм | Витрати тепла, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | що проектується |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Територія забудови |
| 1 | Адміністративно-побутовий корпус | - | 45,33 |
| 2 | Операторська | - | 3,5 |
| 3 | Будівля господарчого призначення з пожежним депо | - | 30,46 |
| 4 | Насосна протипожежного водопроводу | - | 4,0 |
|  | Всього: |  | 83,29 |

Джерелом теплопостачання адміністративно-побутового корпусу та будівлі господарчого призначення є вбудовані газові топочні. Потужності, марку та тип котлів уточнити на наступних стадіях проектування.

Джерелом теплопостачання операторської та насосної протипожежного водопроводу є електричні калорифери. Марку та потужності приладів опалення визначити на наступних стадіях проектування.

7.4. Газопостачання.

Даним детальним планом території передбачається використання природного газу для технологічних та господарчо-побутових потреб.

Система газопостачання двоступенева. Газопровід високого тиску підходить до ШРП, що проектується. Далі газопровід середнього тиску розведений по території підприємства.

Всі газопроводи прокладаються підземним шляхом з дотримання нормативних відстаней до інших мереж та будівель.

Витрати газу уточнюються на наступних стадіях проектування.

7.5. Електропостачання.

Електропостачання споживачів підприємства, яке буде розташоване на земельній ділянці для якої розробляється ДПТ (далі - територія) передбачається здійснювати від запроектованої КТП 10/0,4 кВ, з двома трансформаторами потужністю 1000 кВА та 400 кВА. Живлення КТП передбачається виконати від найближчої ПС 35/10. Живлення КТП передбачається виконати кабельною лінію 10 кВ. Даний кабель марки ААШв-10 кВ передбачається прокласти в землі в траншеї.

Пождепо та насосна станція пожежогасіння відносяться до І категорій надійності згідно ПУЕ. Решта електроприймачів, які розташовані на даній території, відносяться до ІІІ категорій надійності згідно ПУЕ та ДБН В.2.2-8-98.

Електропостачання передбачається здійснювати від трифазної мережі з глухозаземленою нейтраллю номінальною напругою ~380/220 В.

Для електроприймачів І категорії в якості резервного джерела живлення передбачається встановлення дизельної електростанції ДЕС 0,4 кВ.

В кожній з будівель підприємства передбачається встановити окремі ввідно-розподільчі пристрої 0,4 кВ ВРП.

Живлення даних будівель передбачається від РП-0,4 кВ запроектованої КТП 10/04 кВ.

Зовнішнє електроосвітлення території підприємства передбачається здійснювати світлодіодними світильниками та прожекторами, встановленими на залізобетонних опорах і частково на металоконструкціях технологічного обладнання. Живлення даних світильників передбачається від внутрішніх електричних мереж будівель.

Лінії живлення від КТП до будівель та світильників зовнішнього освітлення, що розташовані на даній території, передбачається виконати кабельними (КЛ) 0,4 кВ. Дані кабелі марки АВБбШвнг-1 кВ передбачається прокласти в землі в траншеї. Лінії 0,4 кВ до технологічного обладнання зерносушильного комплексу від операторської передбачається виконати кабелями марки ВВГнг-0,66 кВ, прокладеними в лотках по металоконструкціях технологічного обладнання.

Розрахунок потужності запроектованих електроприймачів підприємства, що будуть розташовані на території підприємства, проведено методом коефіцієнту попиту згідно ДБН B.2.2-8-98. Величини навантажень складають: Ррозр=1010,57 кВт, що при числі годин використання максимуму 7884 годин відповідає річному споживанню електроенергії W=7967,00 тис. кВт*год/рік.

Детальним планом передбачається компенсація реактивної потужності для запроектованих електроприймачів. Конденсаторні установки 0,4 кВ передбачається встановити в РП-0,4 кВ запроектованої КТП-10/0,4 кВ.

Облік енергії, спожитої запроектованими електроприймачами, передбачається здійснювати спільним для всього підприємства електролічильником, встановленим в РП-0,4 кВ запроектованої КТП-10/0,4 кВ.

Орієнтовна траса запроектованих кабельних лінії 10 кВ та 0,4 кВ на території підприємства нанесена на кресленні.

Точка в існуючих електричних мережах, від якої передбачається здійснити приєднання запроектованої КТП 10/0,4 кВ, а також траса прокладання кабельної лінії 10 кВ від даної точки до КТП 10/0,4 кВ буде уточнена на наступних стадіях проектування у відповідності до технічних умов, виданих ПАТ "Чернігівобленерго" замовнику.

7.6. Телефонізація.

Передбачається встановлення стаціонарних телефонних апаратів в адміністративно-побутовому корпусі в кількості 2 шт.

Ввід від телефонної мережі населеного пункту до будівлі передбачається виконати кабелем ТППэп, прокладеним в траншеї в землі.

Точка в існуючих зовнішніх телефонних мережах, від якої передбачається здійснити підключення вищезгаданої будівлі, а також траса прокладання телефонної лінії від даної точки в існуючих мережах до території запроектованого комплексу буде визначена на наступних стадіях проектування у відповідності до технічних умов, виданих ПАТ "Укртелеком" замовнику.

Орієнтовна траса запроектованого телефонного кабелю на території підприємства нанесена на кресленні.

Телефонний зв'язок додатково передбачено здійснювати за допомогою мобільних телефонів (територія, для якої розробляється ДПТ, знаходиться в зоні покриття мобільних операторів).

7.7. Санітарне очищення території.

Території та об'єкти природно-заповідного фонду, в межах або поряд з земельною ділянкою, на яку розробляється детальний план території відсутні.

Території та об’єкти природно-заповідного фонду, вмежах або поряд з ділянкою проектування відсутні.

За даними інвентаризацій місць видалення відходів, які проводились в 2016-2017рр., на території Заньківської сільської ради Ніжинського району наявне діюче сміттєзвалище, яке потребує паспортизації, а саме: звалище твердих побутових відходів с.Заньки (площа об’єкта 0,5 га, обсяг видалених відходів – 25т).

На території згаданої сільської ради відсутні безгосподарські артезіанські свердловини та безхазяйні непридатні засоби захисту рослин. Для підтримки задовільного санітарного стану проектної території утворюється система очистки від твердих побутових відходів шляхом їх вивозу. На території запроектований майданчик під контейнери для сміття (див. арк. 3, поз. 20). Вивезення та утилізація твердих побутових відходів підприємства, що проектується,  буде проводитися за договором з комунальними службами.

Система санітарного очищення території та кількість контейнерів для сміття розробляється на наступних стадіях проектування.

8. Охорона навколишнього природного середовища.

(Звіт про стратегічну екологічну оцінку)

"Детальний план території земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу розроблено на підставі Розпорядження №25 Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області від 25 лютого 2019 р., завдання на розроблення детального плану території. Детальний план розроблено у відповідності з чинними в Україні нормами, правилами і стандартами.

Згідно Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", що вступив в дію з 12 жовтня 2018 року та змін до пункту 4 статті 2 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"  детальний план території для встановлення зерносушильного комплексу на привозному твердому паливі підлягає стратегічній екологічній оцінці, тому що на ділянці проектування передбачається діяльність, що відноситься до Другої категорії видів об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, а саме: поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких і газоподібних) 15 кубічних метрів і більше. Оскільки на території підприємства передбачено поверхневе зберігання продуктів переробки викопного палива об’ємом 80,0 м3 у чотирьох резервуарах  що відносяться  до видів діяльності, щодо яких   передбачається здійснення процедури  оцінки впливу на довкілля.

8.1. Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план території земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу. Детальний план території розроблений на підставі Розпорядження №25 Ніжинської районної державної адміністрації Чернігівської області від 25 лютого 2019 р..

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: Схема планування Чернігівської області.

Проект розроблено у відповідності до:

•	ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

•	ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій";

•	ДБН В.2.5-23:2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

•	"Правила охорони електричних мереж". Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209;

•	ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";

•	ДБН В.1.1-24:2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування";

•	ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";

•	ДБН А.2.1-1:2008 "Інженерні вишукування для будівництва";

•	ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України";

•	ДБН В.2.3-5:2001 "Вулиці та дороги населених пунктів";

•	ДержСаНПіН № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";

•	Наказ №145 від 17.03.2011р. "Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць";

•	ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

•	Наказ Мінрегіонбуд України № 290 від 16.11.2011р. "Порядок розроблення містобудівної документації";

•	ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації";

•	ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

•	ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

•	ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ "Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів";

•	ДСТУ Б В.2.4-4:2009 СПДБ "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

•	ДБН В.2.5-20:2001 "Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди";

•	ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 "Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств";

•	ПУЕ-2017 "Правила улаштування електроустановок";

•	ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення";

•	ГБН В.2.2-34620942-002:2015 "Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування";

•	ДБН В.2.2-8:98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна".

8.2. Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Ділянка території площею 2,0574 га, для якої розробляється даний детальний план, розташована за межами населеного пункту, адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської області.

Ділянка проектування розміщується на землях Державної власності. Складається з однієї земельної ділянки (кадастровий номер 7423384400:03:002:0010; цільове призначення: 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва), яка знаходиться в оренді ТОВ «Заньківське» згідно договору оренди від 24 квітня 2018 року.

Детальним планом території передбачено визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу, а саме:

- демонтаж естакади;

- демонтаж вигрібу;

- демонтаж резервуарів для нафтопродуктів надземних (резервуари, які підлягають демонтажу втратили технічні можливості і не використовуються за призначенням);

- зведення комплексу зерносушильного;

- зведення очисних споруд побутових стоків;

- зведення очисних споруд дощових стоків;

- зведення естакади;

- зведення аварійного резервуару.

Північна частина ділянки проектування знаходяться в межах охоронної зони повітряної лінії електропостачання напругою 10 кВ (охоронна зона становить 11 м від крайнього дроту у відповідності до п. 5 Правил охорони електричних мереж).

Від об’єктів, що розташовані на ділянці проектування, встановлено санітарно-захисні зони (далі СЗЗ) та охоронні зони:

- склади (зберігається зерно) – 50 м;

- об’єкти ІV класу шкідливості ( комплекс зерносушильний, блок резервуарів для нафтопродуктів  надземний) 100 м;

- охоронна зона повітряної лінії електропостачання 10 кВ – 11 м, повітряної лінії електропостачання 0.4 кВ – 2 м.

Дані про стан здоров’я населення не надані. Слід зазначити, якщо детальний план території не буде затверджено, то розміщення об’єктів будівництва буде відбуватись без врахування вищеперерахованих обмежень, що може призвести до негативного впливу на стан довкілля.

8.3. Характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Ділянка проектування межує:

- з Півночі, Сходу, Півдня та Заходу: з зеленими насадженнями загального користування, крім цього з Півночі та Заходу розташовані грунтові проїзди.

- З Півночі: повітряна лінія електропостачання 10 кв.

Електропостачання існуючих будівель, розташованих на ділянці проектування, здійснюється за допомогою лінійних відгалужень електромережі.

Водопостачання існуючих будівель, розташованих на ділянці проектування, забезпечується від власної водонапірної вежі, що знаходиться на півдні ділянки проектування. Свердловина для даної водонапірної вежі знаходиться за межами території проектування на відстані приблизно 50-100м.

Будівлі та споруди на ділянці проектування не підключені до мережі централізованого газопостачання.

Централізоване теплопостачання відсутнє. Теплопостачання існуючих будівель, розташованих на ділянці проектування здійснюється за допомогою електроприладів.

Мережі централізованої каналізації відсутні.

На даний час ділянка проектування є забудованою, присутнє асфальтобетонне покриття на майданчику під комплексом зерносушильним. На територію передбачено три  в’їзди-виїзди.

Території та об'єкти природно-заповідного фонду, в межах або поряд з земельною ділянкою, на яку розробляється детальний план території відсутні.

Території та об’єкти природно-заповідного фонду, вмежах або поряд з ділянкою проектування відсутні.

За даними інвентаризацій місць видалення відходів, які проводились в 2016-2017рр., на території Заньківської сільської ради Ніжинського району наявне діюче сміттєзвалище, яке потребує паспортизації, а саме: звалище твердих побутових відходів с.Заньки (площа об’єкта 0,5 га, обсяг видалених відходів – 25т).

На території згаданої сільської ради відсутні безгосподарські артезіанські свердловини та безхазяйні непридатні засоби захисту рослин.

Рельєф ділянки проектування є переважно упорядкованим і характеризується незначним перепадом абсолютних відміток.

Рельєф ділянки рівнинний з незначним ухилом на схід.

Абсолютні відмітки поверхні землі змінюються від 128,27 м до 126,36 м.

Характеристика ґрунтів та гідрогеологічних умов буде надана після здійснення інженерно-геологічного обстеження ділянки проектування. Проведення такого обстеження є обов'язковою передумовою для здійснення подальших етапів проектування.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як задовільний.

Дані про стан здоров’я населення не надані. Слід зазначити, що профіль діяльності підприємства не несе шкідливих наслідків для здоров'я населення с. Заньки.

8.4. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень).

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

-	викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та виробничої техніки;

-	в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;

-	в процесі експлуатації водопостачання передбачається - від існуючої водопровідної мережі;

-	в процесі експлуатації існуючого блоку паливних резервуарів ЗС – від витоку палива, від необережного поводження під час заправки спецтехніки;

-	порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

-	акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

-	на соціальне середовище - створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого i середнього бізнecy, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

Значного негативного впливу під час планової діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається.Значного негативного впливу під час планової діяльності на довкілля та здоров’я населення не передбачається.

Об’єкти з природоохоронним статусом, які створені з метою охорони природних ландшафтів від надмірних змін внаслідок господарської діяльності людини на території України (заповідники, національні парки, заказники) в межах територій проекту та на прилеглих територіях відсутні.

Оцінка за видами та кількістю очікуваних відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, в результаті виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Оцінка за видами та кількістю очікуваних ризиків впливу (відходів, викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту та надр, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення в результаті провадження планової діяльності)

| Відходи | Побутові відходи планується вивозити на найближче МВВ за договором |
| --- | --- |
| Поверхневі та підземні води | Водонапірна вежа розміщена на території підприємства. Свердловина для даної водонапірної вежі знаходиться за межами території проектування (на відстані орієнтовно 50-100 м. В межах Заньківської сільської ради та в безпосередній близькості до земельної ділянки, р. Смолянка та побудована осушувальна система «Заньки», яка представлена мережею міжгосподарських меліоративних каналів. Згідно класифікації річок р. Смолянка відноситься до малих річок, прибережна захисна смуга, відповідно до статті 88 Водного кодексу України становить 25 м. Відстань від ділянки до водних об’єктів становить від 150 м і більше, що унеможливлює забруднення водних об’єктів. |
| Ґрунт та надра | Створення додаткових впливів не передбачається. Очікується позитивний вплив: стабілізація схилів, усунення ризиків зсувів. Вплив на геологічне середовище можна вважати позитивним, адже, завдяки реалізації проекту відбудеться унеможливлення потрапляння забруднювачів в ґрунт та надра. |
| Атмосферне повітря | Під час проведення будівельних, земляних робіт, пересування техніки, роботи сирзаводу будуть утворюватись такі забруднюючі речовини: оксид діазоту; вуглецю оксид; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна); метан; вуглецю діоксид; азоту дiоксид. Дані речовини будуть утворюватись в незначних кількостях без перевищень норм ГДК. |
| Акустичний вплив | Під час будівельних робіт, від пересування техніки, виконання земляних робіт тощо, виникне додаткове шумове навантаження. Під час експлуатації / роботи підприємства рівень технологічного шуму не перевищуватиме 75 ДБ. |
| Світлове, теплове та радіаційне забруднення | Очікування впливу не передбачається. |
| Флора та фауна | З огляду на характер запланованих робіт, впливу на місцеву фауну та флору не очікується. Покриття підприємства не передбачає знищення рослин чи тварин. Проект не матиме впливу на дику природу. Негативний вплив на флору та фауну не передбачається. Позитивний – засів трав і т.д. |
| Геологічне середовище | Очікується позитивний вплив. |
| Технологічні ризики/аварії що можуть вплинути на здоров’я населення | Слід враховувати потенційну можливість виникнення пожеж. Для керування даним впливом необхідно забезпечити наявність достатньої кількості обладнання для пожежогасіння, детальне навчання робітників, забезпечення робітників належним захисним обладнанням. |

8.5. Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування.

Для запобіганням негативному впливу на довкілля та здоров’я населення передбачені такі заходи:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря та зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин.

Контроль за дотриманням нормативів викидів забруднюючих речовин в атмосферу проводиться підприємством (виробничий контроль). Зовнішній контроль здійснюється відповідними державними контролюючими органами. Контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферу передбачає:

- контроль обсягів викидів, у тому числі: утримання (масової концентрації) і кількості викидів (масової витрати) забруднюючих речовин;

- порівняння кількості викидів і вмісту забруднюючих речовин з нормативами гранично допустимих викидів і технологічними нормативами.

Заходи щодо контролю за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря повинні забезпечити виконання вимог, передбачених Законом України "Про охорону атмосферного повітря", галузевими нормативними документами.

Використання серійного технологічного обладнання з двигунами внутрішнього згорання, що має відповідні сертифікати з умов викидів шкідливих газів.

Впровадження сучасного обладнання та прогресивних планувальних рішень, що веде до зниження енергозатрат, а також забруднення атмосфери.

Необхідність розробки по врегулюванню викидів забруднюючих речовин в період НМУ (несприятливих метеорологічних умовах) узгоджується з управлінням по гідрометеорології та контролю природного середовища.

Шумозахисні заходи.

Використання сучасного низько-шумного технологічного та енергетичного обладнання. Застосування звукоізолюючих стін і перегородок в приміщеннях, в яких розміщене обладнання, що є джерелами шуму та вібрацій.

Вентиляційні установки, та обладнання, які є джерелами шуму і вібрації, встановлені на віброізолюючих амортизаторах, в шумозахищених секціях.

Озеленення території.

Загальна площа зелених насаджень становить 8298,3 м².

Заходи щодо забезпечення належного поводження з відходами.

Операції щодо збирання, зберігання, транспортування та утилізації відходів повинні здійснюватись з дотримання норм екологічної безпеки та законодавства України.

Побутові відходи, що утворюватимуться в процесі роботи підприємства комплексу, підлягають вилученню, накопиченню і розміщенню їх у спеціально відведених місцях з метою подальшої утилізації чи видалення на паспортизовані місця видалення відходів (МВВ).

Місця тимчасового зберігання відходів повинні відповідати вимогам ДСан-ПіН 2.2.7.029:99.

З метою уникнення можливого потрапляння відходів в навколишнє середовище передбачено забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів. В обов’язки особи, яку буде призначено відповідальною у сфері поводження з відходами на підприємстві буде входити моніторинг місць зберігання відходів та ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, зберігаються та передаються на утилізацію.

Захист геологічного та водного середовищ, ґрунтів.

Побутові води передбачається відводити мережею проектної самопливної каналізації до локальних очисних споруд.

Відвід дощових та талих вод передбачається відводити мережею дощової каналізації до очисних споруд дощових стоків.

Заходи техногенної безпеки.

Відповідно до ПКМУ від 9 серпня 2017 року № 626 «Про затвердження Порядку розроблення планів діяльності єдиної державної системи цивільного захисту», Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (ст. 11) у порядку реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру суб’єкт господарської діяльності, одночасно з розробленням декларації безпеки розробляють і затверджують план локалізації і ліквідації аварій для кожного об’єкта підвищеної небезпеки, який вони експлуатують або планують експлуатувати. Метою прийняття ПЛАС є упорядкування та координації дій органів управління та сил цивільного захисту підприємства, установи, організації, у власності або користуванні яких перебуває об’єкт підвищеної небезпеки, у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій.

Заходи цивільного захисту.

Необхідно передбачити проектування об’єктів будівництва з підземними спорудами, що можуть бути використані за основним функціональним призначенням для захисту працівників як захисні споруди подвійного призначення з захисними властивостями протирадіаційних укриттів з ступенем послаблення проникаючої радіації зовнішнього випромінювання (Кз), що дорівнює 200 та група укриття – П6, або передбачити можливість укриття персоналу в інших спорудах подвійного призначення які можливо розташувати на території підприємства в радіусі не більше 500 м від об’єктів будівництва.

Захисні споруди повинні відповідати вимогам ДБН В 2.2.5:97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони» та Наказу МВС України від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту».

Запобігання можливості проведення диверсійних або терористичних актів і стороннього втручання в діяльність об'єктів.

Для попередження та захисту об'єкту необхідно проведення наступних попереджувально-захисних заходів:

- посилення режиму пропуску на територію об'єкту, у тому числі шляхом встановлення систем відеоспостереження та охоронної сигналізації;

- щоденний обхід і огляд території і приміщень з метою виявлення сторонніх і підозрілих предметів, відкритих проходів, несправностей печаток, замків і т. д.;

- проведення ретельного відбору персоналу, а так само співробітників охорони підприємства;

- чітке визначення повноважень, обов'язків і завдань персоналу об'єкта і співробітників служби безпеки;

- підготовка і проведення періодичних оглядів об'єкту, з чітким зазначенням пожежонебезпечних та техногенно-небезпечних місць і т. д;

- організація підготовки співробітників підприємства спільно з правоохоронними органами шляхом практичних занять щодо дій в умовах прояву тероризму;

- забезпечення всього персоналу засобами індивідуального захисту.

Для забезпечення безпечного функціонування об'єкту і запобігання можливих терористичних актів на його території рекомендується:

- передбачити освітлення входу та прилеглої території в нічний час.

Ресурсозберігаючі заходи:

- збереження та раціональне використання енергетичних ресурсів шляхом використання сучасного високоефективного теплового та електроосвітлювального обладнання.

Відновлюванні заходи.

Створення рослинного шару на відкритому ґрунті. Засівання травами передбачене шляхом гідропосіву.

На всіх етапах реалізації ДТП проектні рішення будуть здійснюватися в відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки, в тому числі вимоги Закону України «Про охорону земель»; Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо.

8.6. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків.

В таблиці представлені ймовірні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. До них увійшли  вторинні, кумулятивні,  коротко-, середньо- та довгострокові, постійні і тимчасові,  як позитивні, так  і негативні наслідки.

| Чи може реалізація детального плану території спричинити до: | Вплив | Зменшення впливу |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ймовірно | Ні |  |
| Збільшення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел |  | * |  |  |
| Збільшення викидів забруднюючих речовин від пересувних джерел |  | * |  |  |
| Погіршення якості атмосферного повітря |  | * |  |  |
| Поява джерел неприємних запахів |  |  | * |  |
| Зміни повітряних потоків, вологості, температури, або будь-які локальні чи регіональні зміни клімату |  |  | * |  |
| Збільшення обсягів викидів у поверхневі води |  |  | * |  |
| Будь-які зміни якості поверхневих вод (зокрема таких показників, як температура,) |  |  | * |  |
| Значне зменшення кількості вод, що використовують для водопостачання населенню |  |  | * |  |
| Появи загроз для людей та матеріальних об'єктів, пов'язаних з водою (паводки, підтоплення тощо) |  |  | * |  |
| Зміни напрямів і швидкості течії поверхневих вод або зміни кількості води будь-якого поверхневого водного об'єкту |  |  | * |  |
| Порушення гідрологічного або гідрохімічного режиму малих річок регіону |  |  | * |  |
| Зміни напрямку або швидкості потоків підземних вод |  |  | * |  |
| Зміни обсягів підземних вод |  |  | * |  |
| Забруднення підземних водоносних горизонтів |  |  | * |  |
| Збільшення кількості утворюваних твердих побутових відходів |  | * |  |  |
| Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів ІV класу небезпеки |  |  | * |  |
| Збільшення кількості утворюваних чи накопичених промислових відходів І-ІІІ класу небезпеки |  |  | * |  |
| Спорудження еколого-небезпечних об'єктів поводження з відходами |  |  | * |  |
| Утворення або накопичення радіоактивних відходів |  |  | * |  |
| Порушення, переміщення, ущільнення ґрунтового шару | * |  |  |  |
| Посилення водної або вітрової ерозії ґрунтів |  |  | * |  |
| Зміни в топографії або характеристиках рельєфу |  | * |  |  |
| Появи таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози, що виникають через нестабільність літогенної основи або зміни геологічної структури |  |  | * |  |
| Негативний вплив на землі природно-заповідного фонду |  |  | * |  |
| Зміни у кількості видів рослин або тварин, їх чисельності або ареалу поширення |  |  | * |  |
| Збільшення кількості сільськогосподарських угідь |  |  | * |  |
| Порушення або деградації середовищ існування диких видів тварин |  |  | * |  |
| Будь-який вплив на кількість і якість наявних рекреаційних можливостей |  |  | * |  |
| Будь-який вплив на наявні об'єкти історико-культурної спадщини |  |  | * |  |
| Зміни в локації, розміщенні, щільності та зростанні кількості населення територій |  |  | * |  |
| Вплив на нинішній стан забезпечення житлом або виникнення нових потреб у житлі |  |  | * |  |
| Вплив на нинішню транспортну систему, зміни в структурі транспортних потоків |  | * |  |  |
| Необхідність будівництва нових об'єктів для забезпечення транспортних сполучень |  | * |  |  |
| Потреби в нових або впливу на наявні комунальні послуги |  | * |  |  |
| Появи будь-яких реальних або потенційних загроз для здоров'я людей |  |  | * |  |
| Створення нових робочих місць | * |  |  |  |

Як видно з таблиці, позитивні наслідки переважають над негативними, тож і синергічні наслідки можна вважати позитивними.

Ймовірність, що реалізація детального плану території призведе до суттєвого кумулятивного впливу на довкілля та здоров'я населення є незначною.

8.7. Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Заходи, спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

- раціональне і економічне використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

- запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

- здійснення заходів щодо відтворення відновлювальних природних ресурсів;

- застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища та безпеку здоров’я населення;

- збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, територій, що підлягають особливій охороні;

- здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

- здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з генетично-модифікованими організмами.

- прокладка мереж водопостачання та каналізації по території (з урахуванням існуючих мереж), улаштування очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для збору побутових відходів.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

- заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

Відповідно до державної політики в галузі енергозбереження, екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єкта доцільно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8.8. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив,

що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення.

Альтернативні земельні ділянки для розміщення підприємства, які би відповідали санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території району відсутні.

У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва об’єкту, що проектується, призведе до неможливості реалізації програми розвитку економіки України, збільшення робочих місць. Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

8.9. Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Основою моніторингової оцінки є система кількісних і якісних індикаторів, що характеризують повноту та ефективність реалізованих рішень.

Організація моніторингу наслідків виконання містобудівної документації повинна базуватися на:

- створенні моніторингової групи;

- визначенні об'єктів моніторингу;

- визначенні місць проведення моніторингу;

- визначенні періодичності проведення моніторингу;

- визначенні методів проведення моніторингу;

- забезпечення доступності до результатів.

Для організації моніторингу наслідків виконання містобудівної документації пропонується створити моніторингову групу. До її складу мають входити представники:

- органу місцевої влади;

- громадськості;

- місцевих підприємств.

Моніторинг  рекомендується проводити один раз на півроку. Результатом має бути звіт, в якому повинні відображатися висновки, що базуються на розгляді визначеного переліку показників. Такими показниками можуть бути:

- обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосфері повітря від стаціонарних і пересувних джерел;

- викиди найпоширеніших забруднюючих речовин (оксид вуглецю, пил, діоксид азоту та сірки) в атмосферне повітря;

- індекс забруднення повітря;

- обсяги забору та використання свіжої води;

- обсяги скидання зворотних вод у водні об'єкти;

- обсяги скидання очищених і недостатньо очищених зворотних вод у водні об'єкти;

- якість води у водних об'єктах поблизу території проектування;

- рівень озеленення території;

- споживання енергоресурсів підприємством;

- обсяги утворення ТВП;

- обсяги утворення промислових відходів;

- обсяги утилізованих відходів;

- обсяги накопичених відходів;

- рівень захворюваності населення.

8.10 . Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності).

Транскордонний вплив відсутній, адже територіально ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

8.11. Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Під час проектування детального плану враховано містобудівну документацію вищого рівня: Схема планування Чернігівської області.

Ділянка проектування на даний час зазнала значного антропогенного впливу. Ділянка є забудованою. Крім того, на даній ділянці проектування також знаходиться проїзд з грунтовим покриттям.

В цілому стан навколишнього середовища на території проектування можна характеризувати як задовільний.

Слід зазначити, що профіль діяльності підприємства не несе шкідливих наслідків для здоров'я населення с. Заньки.

Об’єкт планованої діяльності відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

Відповідно до державної політики в галузі енергозбереження, екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об’єкта доцільно використовувати сучасні високоефективні енергозберігаючі технології та матеріали.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Альтернативні земельні ділянки для розміщення підприємства, які би відповідали санітарним, екологічним та будівельним вимогам на території району відсутні.

Для організації моніторингу наслідків виконання містобудівної документації пропонується створити моніторингову групу. До її складу мають входити представники:

- органу місцевої влади;

- громадськості;

- місцевих підприємств.

Транскордонний вплив відсутній, адже територіально ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

9. Протипожежні заходи.

Земельна ділянка для якої розробляється детальний план розташована поза межами обслуговування Державними пожежно-рятувальними частинами, відстань до Державної пожежно-рятувальної частини № 21 смт Талалаївка складає 12 км. Відповідно до плану залучення сил та засобів на гасіння пожеж та ліквідацію надзвичайних ситуацій у Талалаївському районі на виклик № 1 прибуває АЦ 40(130)63 Б Державної пожежно-рятувальної частини № 21 смт Талалаївка, відстань до земельної ділянки 12 км, по виклику № 2 додатково прибуває АЦ 40(432921)63Б02 Державного пожежно-рятувального посту № 14 смт Срібне, відстань до земельної ділянки 26 км, по виклику № 3 додатково прибуває на АЦ40(131)137А Державної пожежно-рятувальної частини № 14 м. Бахмач відстань до об’єкту проектування 53 км.

Данні підрозділи залучаються для гасіння пожеж та ліквідації НС на території Талалаївського району згідно районного плану залучення сил та засобів та відповідно до наказу Управління ДСНС України у Чернігівській області від 08.04.2015 року № 105 «Про організацію гарнізонної та караульної служби в У ДСНС України у Чернігівській області та підпорядкованих підрозділах».

Відповідно до ДБН В.2.2-12:2018 пункту 15.1.3 для підприємств з виробництвами категорій А, Б, В, що займають менше ніж 50 % площі забудови, а також підприємств з виробництвами категорій Г та Д відстань від забудови підприємств до найближчого пожежного депо по дорогах загального користування повинна становити не більше 4-х кілометрів. Такий стан організації пожежогасіння не забезпечує належний рівень реагування на пожежі, надзвичайні ситуації і події для ділянки проектування.

Таким чином детальним планом передбачається розміщення пожежного депо ІІІ типу на 1 машину, що проектується на території підприємства.

Згідно з ДБН В.2.5-74:2013 розрахункова кількість одночасних пожеж на території , що проектується - одна. Розрахунковий час гасіння пожежі — 3 години (ДБН В.2.5-74:2013).

Витрати води на зовнішнє пожежогасіння прийняті згідно зі ДБН В.2.5-74:2013, табл. 5 та п.6.5 ДБН В.2.2-8-98  складають 20 л/сек при 1 пожежі. Передбачається внутрішнє пожежогасіння. Витрата води на внутрішнє пожежогасіння складає 2 струмені по 5,0 л/с.

Всі приміщення, споруди будівлі повинні бути забезпечені згідно з нормами належності первинними засобами пожежогасіння та обладнані установками пожежної сигналізації та автоматичних установок пожежогасіння. Шляхи евакуації повинні відповідати вимогам будівельних норм і нічим не захаращуватись. Електрогосподарство підприємства має утримуватись у справному стані.

На території повинно бути встановлено два пожежних щит-комплектів (вогнегасники - ВВК-5 - 1 одиниця, ВП-9(з) - 2 одиниці, протипожежне покривало розміром 2 × 2 м - 1 одиниця, багор або гак -1 одиниця, лом - 1 одиниця, лопати - 2 одиниці, сокири - 2 одиниці, 2 пожежних відра) – 1 одиниця, ящик із сухим піском об'ємом 0,5 м³ (2 одиниці).

Відповідно до вимог ПКМУ від 26.10.2016 р. № 763 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі», підприємству необхідно укласти Угоду з аварійно-рятувальними службами на постійне обслуговування з державними аварійно-рятувальними службами або іншими аварійно-рятувальними службами які пройшли атестацію в установленому порядку (за винятком суб’єктів господарювання, що утворили на професійній основі об’єктові аварійно-рятувальні служби, які пройшли атестацію в установленому порядку).

10. Техніко-економічні показники детального плану території

| Назва показника | Одиниця виміру | Існуючий стан | Проектний стан |
| --- | --- | --- | --- |
| Територія |  |  |  |
| Площа ділянки проектування у т.ч. | га / % | 2,0574 / 100 | 2,0574 / 100 |
| - площа забудови | га / % | - | 0,29717 / 14,4 |
| - зелені насадження | га / % | - | 0,82983 / 40,3 |
| Вулиці, проїзди, площадки у т.ч. |  |  |  |
| - в межах ділянки проектування | га / % | - | 0,9304 / 45,3 |
| - за межами ділянки проектування | га | - | - |
| Вулично-дорожна мережа |  |  |  |
|  | км | - | - |
| Гараж для постійного (тимчасового) зберігання вантажних автомобілів | маш. місць | - | - |
| Гараж для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | маш. місць | - | 7 |
| Інженерна підготовка |  |  |  |
| Площа території, що потребує інженерної підготовки | га / % |  | див. прим. 1 |
| Протяжність закритих водостоків "самопливних дощових мереж" | км | - | - |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Водопостачання всього | м³ / добу | - | 7,545 |
| Каналізація |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м³ / добу | - | 3,36 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | тис. кВт*год/рік | - | 7967,00 |
| Теплопостачання |  |  |  |
| Споживання сумарне | кВт | - | 83,29 |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |
| Санітарно-захисні зони, всього | га | - | див. прим. 1 |
| - у тому числі озеленені | га | - | див. прим. 1 |

Примітка 1. Зазначені показники буде визначено на наступних стадіях проектування.

11. Нормативні документи, які використовуються

- ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території";

- ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій";

- ДБН В.2.5-23:2003 "Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення";

- "Правила охорони електричних мереж". Постанова КМУ від 04.03.1997 № 209;

- ДБН В.2.3-4:2015 "Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво";

- ДБН В.1.1-24:2009 "Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування";

- ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'єктів будівництва";

- ДБН А.2.1-1:2008 "Інженерні вишукування для будівництва";

- ДБН В.1.1-12:2006 "Будівництво у сейсмічних районах України";

- ДБН В.2.3-5:2001 "Вулиці та дороги населених пунктів";

- ДержСаНПіН № 173-96 "Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів";

- Наказ №145 від 17.03.2011р. "Державні санітарні норми та правила утримання території населених місць";

- ДСТУ Б А.2.4-4:2009 "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

- Наказ Мінрегіонбуд України № 290 від 16.11.2011р. "Порядок розроблення містобудівної документації";

- ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації";

- ДБН В.2.5-75:2013 "Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

- ДБН В.2.5-74:2013 "Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування";

- ДСТУ Б А.2.4-1:2009 СПДБ "Умовні зображення і познаки трубопроводів та їх елементів";

- ДСТУ Б В.2.4-4:2009 СПДБ "Основні вимоги до проектної та робочої документації";

- ДБН В.2.5-20:2001 "Газопостачання. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди";

- ДСТУ-Н Б В.2.5-80:2015 "Настанова з проектування систем електропостачання промислових підприємств";

- ПУЕ-2017 "Правила улаштування електроустановок";

- ДБН В.2.5-23:2010 "Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення";

- ГБН В.2.2-34620942-002:2015 "Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. Проектування";

ДБН В.2.2-8:98 "Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню і переробці зерна".

ВИХІДНІ ДАНІ

Детальний план території

земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу.

ПОГОДЖЕННЯ

Детальний план території

земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу.

ВИХІДНІ ДАНІ СЕО

Детальний план території

земельної ділянки орендованої ТОВ "Заньківське" загальною площею 2,0574 га (кадастровий № 7423384400:03:002:0010) розташованої за межами населеного пункту за адресою: вул.Заньковецької №4, с. Заньки, Ніжинського району, Чернігівської обл. з метою визначення планувальної організації території для будівництва зерносушильного комплексу.

# Text boxes

Інв. №

14